## Slide 1: Драпировки – один из самых популярных модных трендов в последние сезоны. Пожалуй, не найдется ни одной красотки, которая не имела бы в своем гардеробе хоть одну вещь с драпировкой.

## Slide 2: Урок производственного обучения Тема программы: Изготовление лекал Тема учебного элемента учебной практики: Моделирование базовой конструкции Тема урока:
Моделирование платья с драпировкой на лифе вместо одной вытачки

## Slide 3: Цель урока:
Формирование профессиональных компетенций моделирования конструкции платья с ассиметричной драпировкой на лифе

## Slide 4: Внимание вопрос!
Какая драпировка называется простой? Сложной?

## Slide 5: Правильный ответ:
Драпировка которая получена только за счёт раствора вытачек называется простой
Драпировка которая получена за счёт раствора вытачек и дополнительных раздвижек разрезных линий деталей называется сложной

## Slide 6: Назовите этапы моделирования лифа с драпировкой …

## Slide 7: Правильный ответ:
Перевод базовой основы лифа на бумагу;
Нанесение конструктивных линий на базовую основу; Выполнение элементов
моделирования.

## Slide 8: Перечень упражнений планируемого процесса:
1. Перевод базовой основы лифа на бумагу
2. Нанесение конструктивных линий на базовую основу
3. Выполнение элементов моделирования
4. Выбор материала
5. Раскрой лифа
6. Оформление драпировки на манекене

## Slide 9: Ассиметричная драпировка на лифе
Приготовьте полное лекало переда лифа
Провести линию середины лекала(направление нити основы)

## Slide 10: Моделирование: Переводим раствор нагрудных вытачек в талевые вытачки!

## Slide 11: Выбираем наклон для левой вытачки. Наносим линии разрезов от вершины правой вытачки и разрезаем.

## Slide 12: Ассиметричная драпировка на лифе вместо одной вытачки!
Закрываем правую вытачку, раздвигаем и оформляем плавной линией линию драпировки

## Slide 13: Раскрой макета:
Совместить нить основы на лекале с нитью основы на ткани
Не забудьте обеспечить детали кроя макета припусками на швы
Перенести контрольные знаки с лекала на деталь переда (рассечка, меловая линия)

## Slide 14: Выполнить макет драпировки в трёх вариантах
Вариант I вариант II вариант III

## Slide 15: Задание:
В течение урока каждая группа самостоятельно, на основе полочки, должна выполнить моделирование драпировки на лифе, с левой стороны
Выбрать подходящий к данной модели материал
Раскроить лиф
Оформить драпировку на манекене

## Slide 16: Критерии оценки:
Соответствие материала для выполнения драпировки
Направление и распределение драпировки
Направление долевой нити
Качество смётывания

## Slide 17: Техника безопасности!!! При выполнении ручных работ:
Пользоваться только исправным инструментом.
Ручные иглы и булавки хранить только в игольницах.
Обрезки ниток, ткани, пустые катушки убирать в мусоросборники.
Ножницы передавать только кольцами вперёд.

## Slide 18: Перечень упражнений планируемого процесса:
1. Перевод базовой основы лифа на кальку
2. Нанесение конструктивных линий на базовую основу
3. Выполнение элементов моделирования
4. Выбор материала
5. Раскрой лифа
6. Оформление драпировки на манекене
Норма времени -120минут

## Slide 19: Внимание вопрос!
  Каковы ваши главные результаты сегодня? Благодаря чему вам удалось их достичь?
  Какие трудности встретились во время выполнения задания и как вы их преодолевали (пытались преодолевать)

## Slide 20: Цель урока:
Формирование профессиональных компетенций моделирования конструкции платья с драпировкой на лифе вместо одной вытачки

## Slide 21: Критерии оценки:
Соответствие материала для выполнения драпировки
Направление и распределение драпировки
Направление долевой нити
Качество смётывания

## Slide 22: Домашнее задание!
  Повторить особенности моделирования конструкции платья с драпировкой на лифе вместо двух вытачек

## Slide 23
Создание удобной и красивой одежды и является целью моделирования…